## Slide 1: Pemodelan Degradasi Sistem Baterai pada Kendaraan Listrik Roda Dua Berbasis Pembelajaran Mesin
Sidang Tugas Akhir Sarjana Jumat , 8 Mei 2020
Laboratorium Manajemen Energi – Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri ITB
Jl. Ganesha 10, 40132 Bandung
Oleh: :
Ammar Akila Azhar 13316048
Faishal Rafi Elian 13316078
Pembimbing :
Edi Leksono, Ir, M.Eng, PhD.,
Dr. Irsyad Nashirul Haq , ST.,MT.

## Slide 2: Outline
Hasil dan Analisis
Pendahuluan
Teori Dasar
Metodologi
Hasil dan Analisis

## Slide 3: Perkembangan Kendaraan Listrik di Dunia
Pada tahun 2019, kendaraan listrik mengalami pertumbuhan 15% dari tahun sebelumnya, yaitu ke angka total 7,2 juta kendaraaan.[Virta.Global 2020]
Bahkan selama pandemi COVID-19 dan setelahnya, pangsa pasar kendaraan listrik akan terus meningkat, seiring dengan turunnya penjualan kendaraan berbahan bakar setelah 2024.
[Deloitte analysis, 2020]
Pendahuluan
I
3

## Slide 4: Perkembangan Kendaraan Listrik di Indonesia
Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 telah menjadi payung hukum pertama bagi pengembangan kendaraan listrik.
Dirancangnya skema Low Carbon Electric Vehicle (LCEV) oleh GAKINDO dan Kementrian Perindustrian
Pemerintah menargetkan 400 ribu mobil listrik, 41 ribu bis listrik, dan 2 juta motor listrik untuk didistribusikan pada tahun 2025
Hyundai, Tesla, dan Toyota sudah berencana mengembangkan pabrik produksi kendaraan listrik di Indonesia.
Sumber : Presentasi Kementrian Perindustrian tentang Program LCEV
4
Pendahuluan
I

## Slide 5: Permasalahan Sistem Baterai Kendaraan Listrik
5
Pendahuluan
I
Diperlukan Sistem Manajemen Baterai yang dapat memprediksi kapan Degradasi Kondisi Kesehatan Baterai “cukup Buruk’ sehingga tidak mengakibatkan kegagalan pada sistem kendaraan listrik
Baterai sebagai komponen vital kendaraan listrik, menyediakan sumber energi pengganti bahan bakar minyak. [1]
Performa baterai akan menurun seiring penggunaan kendaraan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah lithium-ion dan terkikisnya material elektroda.

## Slide 6: Tujuan dan Sasaran Penelitian
Tujuan Penelitian:
“Memodelkan degradasi sistem baterai pada kendaraan listrik roda dua berbasis pembelajaran mesin"
Adapun sasaran yang ingin dicapai :
Mengembangkan sistem logging data yang dapat membaca parameter operasional sepeda listrik.
Membuat algoritma pembelajaran mesin yang dapat memodelkan waktu degradasi baterai kendaraan listrik berdasarkan parameter berkendara kendaraan listrik
Menentukan hasil prakiraan degradasi kapasitas baterai pada kendaraan listrik roda dua yang paling optimal.
Pendahuluan
I

## Slide 7: Pembatasan Masalah
Objek penelitian
  Sistem Baterai Li-Ion LG HG2
  Sepeda listrik roda dua rakitan
  Motor listrik berdaya 1000 Watt.
Data untuk estimasi kondisi muatan baterai
  berupa data pengukuran aktual
  berdasarkan eksperimen langsung.
Pengambilan data dilakukan dengan kondisi
  berkendara normal
  tarikan gas fluktuatif
  sesekali berhenti.
Efek degradasi hanya menggunakan siklus pemakaian baterai.
Efek degradasi belum memperhitungkan pengaruh suhu lingkungan.
7
Pendahuluan
I

## Slide 8: Alur Penelitian
8
Pendahuluan
I

## Slide 9: Mekanisme Degradasi Baterai
Faktor pemengaruh
    Pembentukan Lapisan SEI berlebihan
    Kointerkalasi solven [17]
    Pembentukan Gas [17]
    Pelapisan Logam Lithium [17]
    Korosi current collector [6]
Dasar Teori
II

## Slide 10: Sistem Manajemen Baterai
Sistem Manajemen Baterai (SMB) [7]
  Sistem tertanam yang terdiri atas rangkaian elektronika untuk menjalankan suatu aplikasi spesifik
  Tujuan:
    Melindungi sel baterai dan pengguna dari risiko kecelakaan
    “Memperpanjang” usia baterai
    Mempertahankan kondisi baterai sesuai ketentuan desain
    Mengkomunikasikan parameter baterai saat digunakan
Skema umum SMB
Dasar Teori
II

## Slide 11: Pembelajaran Mesin - Algoritma Pohon
Tiga model pembelajaran mesin dengan algoritma pohon :
  Decision Tree (DT) [14]
  Random Forest [15].
  XGBoost
Pohon regresi dibangun dengan memisah data ke dalam beberapa sampel berdasarkan nilai rata-rata data pada satu wilayah pemisahan.
Random Forest akan membuat set data masukkan dibagi secara acak ke dalam beberapa DT dan dilatih
XGBoost akan menggunakan beberapa pohon biner untuk menghasilkan penurunan residu antar poin data.
Dasar Teori
II

## Slide 12: Pembelajaran Mesin – RVP dan LSTM
RVP memproyeksikan data latih ke dimensi yang lebih tinggi sehingga akan dihasilkan bidang linear yang meng-generalisasikan data dengan lebih baik.
RVP harus berusaha untuk memisahkan sebanyak mungkin data dalam proses pelatihan dan di sisi lain harus berusaha untuk memaksimalkan margin.
RNN merupakan suatu metode dari Neural Network yang memanfaatkan sifat alami data yaitu sekuensial. [13]
LSTM dapat mempelajari pembobotan antara tiap input berdasarkan kesesuaiannya dengan sekuens yang sedang dilatih.
Dasar Teori
II

## Slide 13: Ide Solusi
Metodologi
III
13

## Slide 14: Spesifikasi Sistem Manajemen Baterai
Sepeda Listrik 1000W dengan dasar Sepeda Gunung Thrill Cleave 2.0 dengan 5 level assist untuk pembatasan daya.
Pak Baterai dengan 65 sel LG-HG2 (13 Seri 5 Paralel, Energi Nominal 702 Wh
Perangkat Keras Akuisisi Data
  DOIT ESP32 DevKit V1
  ADS1115
Perangkat lunak Akusisi data
  Arduino IDE
  PuTTY
  STRAVA
Metodologi
III

## Slide 15: Diagram Alir Akuisisi Data
Metodologi
III

## Slide 16: Ide Solusi
Metodologi
III

## Slide 17: Alur Pemodelan Degradasi Sistem Baterai
Model 1
LMO
Model 2 LFP
Model 3
NMC
Model Pembelajaran Mesin
Hasil Regresi LMO
Hasil Regresi LFP
Data AWTLS
Hasil
Optimal
Metodologi
III
50/80 Siklus
Data riil berkendara + AWTLS
500+ Siklus Hasil Prediksi

## Slide 18: Approximate Weighted Total Least Square (AWTLS)
AWTLS merupakan pengembangan dari metode Weighted Total Least Square yang lebih efektif mengestimasi kapasitas baterai di beberapa siklus awal. [16]
Metode untuk mengestimasi beberapa siklus awal baterai dengan masukan ΔKM dari siklus berkendara. Pada penelitian ini digunakan pada interval satu menit.
WTLS
TLS
AWTLS
Metodologi
III

## Slide 19: Model Degradasi Baterai LMO [18]
Data degradasi diperoleh dari Center for Advanced Life Cycle Engineering (CALCE) Research Group.
Baterai yang digunakan adalah Lithium-ion dengan material katoda LiMnO2 (LMO).
Pengambilan data dilakukan dengan pengujian siklus charging-discharging hingga kapasitas baterai mencapai 80% pada temperatur 25°C dan arus dengan rate 1C.
Kami menggunakan model eksponensial karena performa yang labih baik pada RMSE dan R2 yang lebih baik.
Metodologi
III
19
15/09/2020
Energy Management Laboratory – Engineering Physics

## Slide 20: Model Degradasi Baterai LFP [19]
Baterai yang digunakan adalah Lithium-ion dengan material katoda LiFePO4 (LFP).
Baterai menjalani aging test dengan melalui siklus charging-discharging pada rate arus 1C dan 2C dan temperatur 25°C.
Charge hingga tegangan 4,2V, istirahatkan 10 menit, lalu discharge hingga tegangan 2,5V.
Kami menggunakan persamaan polinomial untuk merekonstruksi nilai degradasi.
Metodologi
III
20
15/09/2020
Energy Management Laboratory – Engineering Physics

## Slide 21: Model Degradasi Baterai NMC [20]
Baterai yang digunakan adalah satu sel Li-ion dengan material katoda berupa Li(NiMnCo)O2, atau biasa disebut NMC.
Baterai mengalami siklus charging-discharging dari keadaan terisi penuh energi pada 4,2V hingga tegangan cut-off pada 2,5V.
Selama proses, baterai dikenai rate arus 1C, dan suhu dijaga konstan pada 25°C.
Persamaan model degradasi dinyatakan dengan dua komponen logaritmik, yang bersesuain dengan bentuk konkaf dari kurva degradasi.
Metodologi
III
21
15/09/2020
Energy Management Laboratory – Engineering Physics

## Slide 22: Linear Trend Forecasting
Degradasi baterai bersifat linier sehingga digunakan Linear Trend Forecasting
Syarat: [22]
  Data memiliki mean dan varians yang konstan
Data yang kami miliki bersifat univariate
Namun, data univariate memiliki hanya satu feature pembelajaran mesin.
Typical Battery Degradation [18]
Metodologi
III

## Slide 23: Penambahan feature
Menambahkan feature dengan mencari selisih nilai antar poin data (differencing), dinamakan lag [23]
Lag bisa memiliki 1 atau lebih orde tergantung apakah data telah stasioner atau belum. Untuk mencarinya
Augmented Dickey-Fuller (ADF) test
  Berfungsi menguji null hypothesis (H0) bahwa data stasioner
  H0 diterima apabila critical value << t value
(Partial) Autocorrelation Function (ACF/PACF)
  Memperlihatkan grafik orde-orde dengan korelasi cukup tinggi
Metodologi
III

## Slide 24: Metode Pelatihan Model
Menggunakan Decision Tree, XGBOOST, LSTM, RandomForest dan Regresi Vektor Pendukung
  Data Referensi berasal dari paper yang memiliki model degradasi baterai.
  Data Degradasi baterai hasil dari AWTLS
Metodologi
III

## Slide 25: Skenario Pengambilan Data
Skenario | Rute (kemiringan rute) | Level Assist
1 | Kampus ITB (datar) | 5
2 | Kampus ITB (datar) | 3
3 | ITB-Bukit Dago (Menanjak) | 5
Hasil dan Analisis
IV

## Slide 26: Pengambilan Data : Skenario 1
Rute mengelilingi kampus ITB Ganesha.
Menggunakan Level Assist 5.
Chart: Tegangan Baterai Selama Berkendara (Assist 5 ITB)
Chart: Arus Baterai Selama Berkendara (Assist 5 ITB)
Waktu Tempuh :1:15:21
Jarak Tempuh : 21.95 Km
Perubahan elevasi maksimum : 19 meter
Hasil dan Analisis
IV

## Slide 27: Pengambilan Data : Skenario 2
Rute mengelilingi kampus ITB Ganesha.
Menggunakan Level Assist 3.
Chart: Tegangan Baterai Selama Berkendara (Assist 3 ITB)
Chart: Arus Baterai Selama Berkendara (Assist 3 ITB)
Waktu Tempuh : 2:05:59
Jarak Tempuh : 42.12 Km
Perubahan elevasi maksimum : 19 meter
Hasil dan Analisis
IV

## Slide 28: Pengambilan Data : Skenario 3
Rute dari ITB ke arah Bukit Dago.
Menggunakan Level Assist 5.
Waktu Tempuh : 0:28:22
Jarak Tempuh : 8,4 Km
Perubahan elevasi : 494,2 meter
Hasil dan Analisis
IV
Chart: Tegangan Baterai Selama Berkendara (ITB-Bukit Dago)
Chart: Arus Baterai Selama Berkendara (ITB-Bukit Dago)

## Slide 29: Hasil Estimasi Menggunakan AWTLS
Skenario 1 dan 2 dilakukan dengan 50% Kedalaman Pemakaian (KP) /Depth of Discharge (DOD).
Skenario 3 dilakukan dengan 40% KP.
Skenario 3, pada jalanan menanjak, beban yang diterima sepeda listrik menjadi besar, mengakibatkan putaran motor menurun dan arus yang dikonsumsi meningkat.
Arus rendah (< 1A) sangat dominan karena sepeda lebih sering melaju tanpa dorongan throttle.
Hasil dan Analisis
IV
Estimasi Kapasitas Awal pada Setiap Skenario Berkendara
Distribusi Arus Selama Berkendara

## Slide 30: Penggunaan Augmented Dickey-Fuller Test
Diperlukan feature tambahan sehingga model tidak mengalami underfitting.
Karena diperlakukan seperti time series, data harus bersifat stasioner.
ADF Test digunakan untuk menguji hal tersebut.
Pada model Constant & Trend, critical value << t value, maka dapat disimpulkan dataset degradasi lolos uji stasioneritas.
Model Regresi | Critical value | Probabilitas Null Hypothesis | Jumlah 'lag' Digunakan | Jumlah Data Observasi | t-value 1% | t-value 5% | t-value 10%
Constant | -0,096 | 0,949 | 0 | 598 | -3,441 | -2,866 | -2,569
Constant & Trend | -7,75x 10^9 | 0 | 5 | 593 | -3,974 | -3,417 | -3,131
Hasil dan Analisis
IV

## Slide 31: Analisis Model Pembelajaran Mesin : Random Forest
Random Forest bekerja dengan prinsip ensemble learning
Prediksi yang dikeluarkan merupakan hasil dari beberapa Decision Tree yg bekerja paralel.
Pada grafik, terlihat bahwa Random Forest Regressor gagal untuk mempelajari tren penurunan kapasitas.
Akan dilakukan prediksi menggunakan Decision Tree tunggal
Hasil dan Analisis
IV
Skenario | RMSE | MAE | R2*
1 | 10.69 | 9.40 | <-100
2 | 8.46 | 7.04 | <-100
3 | 11.75 | 10.59 | <-100
(*) Penjelasan nilai R2 negatif : [27] J Chem Inf Model. 2015 July 27; 55(7): 1316–1322. doi:10.1021/acs.jcim.5b00206.

## Slide 32: Analisis Model Pembelajaran Mesin : DT & XGBoost
Decision Tree bekerja dengan cara membuat percabangan yang berdasarkan pada nilai rata-rata dataset
Pada visualisasi Decision Tree di samping, terlihat bahwa tidak ada percabangan yang dapat dihasilkan
Nilai pada decision node bergerak pada rentang 97-98.5, yang merupakan posisi nilai rata-rata data latih.
Satu model lain yang gagal adalah XGBoost Regressor.
Algoritma pohon tidak dapat digunakan dengan optimal pada data degradasi.
Hasil dan Analisis
IV
Skenario | RMSE | MAE | R2
1 | 10.69 | 9.40 | <-100
2 | 8.42 | 7.01 | 0
3 | 11.75 | 10.59 | <-100

## Slide 33: Analisis Model Pembelajaran Mesin : LSTM
LSTM tidak dapat mempelajari tren penurunan, terlebih, hasil yang dihasilkan adalah kurva sigmoid.
Pada Unit Cell LSTM, terdapat beberapa gerbang aktivasi sigmoid yang berpengaruh terhadap output.
Data terlalu sederhana, yaitu data linear dengan tren menurun.
Loss Function LSTM dapat konvergen ke 0 dalam beberapa epoch awal, mengindikasikan model bekerja dengan baik.
Hasil dan Analisis
IV
Prediksi Kapasitas dengan LSTM

## Slide 34: Ide Solusi
Hasil dan Analisis
IV

## Slide 35: Analisis Kernel pada Model RVP
Dari ketiga kernel pada yang pada umumnya digunakan untuk regresi, kernel rbf tidak dapat mempelajari tren penurunan kapasitas.
Kernel rbf merupakan kernel lokal, sehingga data yang jaraknya berdekatan lebih mempengaruhi hasil regresi.
Kernel polynomial masih dapat mempelajari tren penurunan karena merupakan kernel global.
Hasil dan Analisis
IV

## Slide 36: Plot Kernel RBF
Skenario 1 dan 3 memiliki pengurangan degradasi yang rendah pada 50 siklus awal yang diestimasi
Skenario 2 memiliki pengurangan degradasi yang cukup besar.
Kurva yang landai dan konstan membuat hasil regresi mendekati garis lurus
Hasil dan Analisis
Skenario | RMSE | MAE | R2
1 | 8,21 | 6,75 | -58,54
2 | 14,49 | 13,21 | -1,21
3 | 8,09 | 7,11 | -3542,08
IV
Prediksi Kapasitas dari 50 Siklus Awal, Kernel RBF, LFP 1C

## Slide 37: Hasil Pemodelan Degradasi
Pada penggunaan model LFP 1C dan kernel polinomial, prediksi belum mencapai 80% degradasi.
Model LFP 2C dan kernel Linear, Skenario 2 akan mencapai nilai 80% kapasitas pada siklus ke 331 dan 490.
Hasil dan Analisis
IV
Prediksi Kapasitas dari 80 Siklus Awal, Kernel Polinomial, LFP 1C
Prediksi Kapasitas dari 80 Siklus Awal, Kernel Linear, LFP 2C

## Slide 38: Hasil Tes Indikator Performa
Hasil dan Analisis
Data Latih Referensi | Data Eksperimen (Jumlah Siklus Awal) | Kernel | Skenario 1 |  |  | Skenario 2 |  |  | Skenario 3 |  | 
 |  |  | RMSE | MAE | R2 | RMSE | MAE | R3 | RMSE | MAE | R4
LFP 2C | 80 | Linier | 1,424 | 1,102 | 0,652 | 7,880 | 7,707 | -1,692 | 4,399 | 3,733 | -9,894
 |  | Polinom | - | - | - | 2,186 | 1,956 | -0,796 | - | - | -
 | 50 | Linier | 1,687 | 1,177 | 0,538 | 6,981 | 6,756 | -0,891 | 4,847 | 4,097 | -13,733
 |  | Polinom | - | - | - | 3,266 | 2,772 | -10,834 | - | - | -
LFP 1C | 80 | Linier | 3,101 | 2,821 | 0,593 | 15,059 | 13,792 | -1,451 | 2,019 | 1,862 | 0,480
 |  | Polinom | 4,256 | 3,525 | -10,495 | 2,178 | 1,757 | 0,249 | - | - | -
 | 50 | Linier | 2,143 | 1,934 | 0,792 | 14,471 | 13,006 | -1,042 | 30,688 | 2,743 | -0,619
 |  | Polinom | 4,718 | 3,862 | -16,104 | 1,932 | 1,723 | 0,326 | - | - | -
LMO | 80 | Linier | 8,527 | 6,776 | -0,092 | 24,909 | 21,042 | -1,328 | 1,391 | 1,115 | 0,896
 |  | Polinom | 3,777 | 2,255 | 0,539 | 12,063 | 7,921 | -0,157 | 3,793 | 3,346 | -0.569
 | 50 | Linier | 7,135 | 5,473 | 0,154 | 17,076 | 14,009 | -0,737 | 1,112 | 1,025 | 0,912
 |  | Polinom | 3,238 | 2,088 | 0,583 | 10,327 | 6,552 | -0,017 | 4,133 | 3,602 | -1,812
Pemilihan skenario terbaik dari beberapa variasi
IV

## Slide 39: Optimasi Hasil Variasi Terpilih
Hasil dan Analisis
Skenario |  | 
 | Sebelum Tuning | Setelah Tuning
Skenario 1 | 0,971 | 0,964
Skenario 2 | 0,990 | 0,991
Skenario 3 | 0,907 | 0,959
Skenario |  | 
 | Sebelum Tuning | Setelah Tuning
Skenario 1 | 0,971 | 0,964
Skenario 2 | 0,990 | 0,991
Skenario 3 | 0,907 | 0,959
Skenario | Data Eksperimen | Data Latih Referensi | Kernel | Indikator Performansi |  | 
 |  |  |  | RMSE | MAE | R2
Skenario 1 | 50 | LFP 1C | Linear | 2,143 | 1,934 | 0,792
Skenario 2 | 80 | LFP 1C | Polinomial | 1,932 | 1,715 | 0,338
Skenario 3 | 50 | LMO 1C | Linear | 1,312 | 1,025 | 0,911
IV
Dilakukan Tuning menggunakan metode GridSearch,
estimasi RVP dibandingkan sebelum dan sesudah digunakan.
estimasi RVP ini adalah nilai antara data prediksi dan data real pada pembelajaran mesin.

## Slide 40: Hasil Pemodelan Optimal
Hasil dan Analisis
IV

## Slide 41: Kesimpulan
Pemodelan telah berhasil dilakukan dengan menggunakan data hasil modul akuisisi data yang menggunakan ESP32 sebagai modul komunikasi. Data berkendara tiap skenario terdiri atas satu siklus pemakaian yang diolah dengan AWTLS agar rentang siklus dapat ditambah menjadi 50 atau 80 siklus sebelum masuk ke pembelajaran mesin.
Dari pengujian antara beberapa model pembelajaran mesin antara lain Decision Tree, Random Forest, XGBoost, dan LSTM, diperoleh RVP sebagai model yang dapat memperlihatkan tren penurunan dengan nilai R2 berkisar antara 0,995–0,991 dengan data latih baterai LMO dan LFP.
Hasil Skenario 3 yang dimodelkan dengan 50 siklus awal data percobaan, data referensi LFP 1C, dengan menggunakan model pembelajaran mesin RVP dengan kernel linier memiliki nilai performansi paling baik dan berhasil mencapai kapasitas degradasi pada 490 siklus dengan nilai R2 0,911, sehingga variasi optimal model ini dapat merepresentasikan degradasi baterai NMC
Kesimpulan

## Slide 42: Saran
Mempertimbangkan faktor pengisian pada siklus baterai dan pengaruh temperatur terhadap performa degradasi sistem baterai.
Mengimplementasikan algoritma AWTLS dan model pembelajaran mesin di sistem tertanam pada sepeda listrik untuk prediksi degradasi.
Saran

## Slide 43: Terima kasih
Laboratorium Manajemen Energi – Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri ITB
Jl. Ganesha 10, 40132 Bandung
Pemodelan Degradasi Sistem Baterai Pada Kendaraan Listrik Roda Dua Berbasis Pembelajaran Mesin